Identificativo Catastale

F. n° 34  Part. n°.378-379-380

INDICAZIONI MOTIVAZIONALI

.Classificazione ai sensi della l.r. 11/98

C05+E4 basso fabbricato

.Elementi meritevoli di conservazione e/o recupero

Non presenti

.Aspetti particolari

Copertura piana in c.a. scala e ringhiera in ferro

===========================

Caratteristiche generali

-epoca presunta di costruzione 1960

-epoca di rinnovo ................

-superficie coperta m235,00

-n° piani :1

-vol. m3 105,00

-destinazioni d'uso:

-m2 35,00 deposito

-stato di conservazione:mediocre

===========================

## COMPLESSO NORMATIVO

a) tipo degli interventi ammessi

vedi art. 13 comma 1 lettera f

b) dimensione degli interventi ammessi

intero edificio vedi art. 14

c) relazioni con interventi da realizzare in altri edifici

omogeneità con edifici confinanti

d) sistemazione delle aree libere

...........................................................................

e) norme da osservare negli interventi ammessi

vedi art. 15

Sostituzione della scala in ferro.

Rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura dello stesso con colore chiaro.